Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.39.2017.EP

I. Zlecam:

- zlecam ustalenie linii brzegu wód płynących - części rzeki Odry Zachodniej zlokalizowanej na działkach nr:

- 14/4 w obrębie 1086 od punktu granicznego nr 109 do punktu granicznego nr 1,

- 1/3 w obrębie 1085 od punktu granicznego nr 1 do punktu granicznego nr 7,

- 24 w obrębie 1087 od punktu granicznego nr 50 do punktu granicznego nr 1
        oraz na granicy wspólnej z działka nr 1 w obrębie nr 1087.

2. Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i danych ewidencyjnych części ww. działek
    oraz sąsiadujących z nimi innych działek położonych w ciągu rzeki Odry Zachodniej
    ( na odcinkach określonych w pkt 1 ) w takim zakresie, w jakim Odra Zachodnia
    faktycznie znajduje się w ich granicach.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu (pismo znak: WZION-II.6820.1.2017.MPG z dnia 21.04.2017r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, ustalić strony postępowania, ustalić adresy stron, zaktualizować mapę zasadniczą
o treść obligatoryjną, oraz o obiekty stanowiące treść fakultatywną mapy tj: pomiar, nabrzeży i inne niezbędne obiekty. Przeprowadzić ustalenie linii brzegu i sporządzić projekty rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, mapę
z projektem linii brzegu uzgodnić z organami gospodarującymi gruntami pod wodami.

- Sporządzić dokumentację niezbędną do wydania decyzji administracyjnej oraz
do dokonania aktualizacji danych ewidencyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę między innymi na zasięgi użytku Wp, pomiar nabrzeży, przepustów.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, oraz do aktualizacji mapy zasadniczej. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przedłożyć do Biura Geodety Miasta po wydaniu decyzji, aktualną kopię mapy zasadniczej.

- Przekazać nadzorującemu realizację zlecenia ( inspektorowi BGM – pani Emilii Piękniewskiej ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zawierający

- opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu,

- mapę projektu linii brzegowej na zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej
z wykazaniem:

- punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,

- granicy stałego porostu traw,

- krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,

- proponowanej linii brzegu.

- wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek,

( Ppkt 3-4: sporządzić w ilości niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez właściwy organ w sprawie ustalenia linii brzegu i wydania stronom decyzji wraz z załącznikami, tj. ( mapami i wykazami ).

- kopię aktualnej mapy zasadniczej po wydaniu decyzji.

# III. Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa wodnego, geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie

IV. Termin wykonania prac:

Etap I ( punkt 5 ppkt 1-4 ) - 90 dni od dnia podpisania umowy

Etap II ( punkt 5ppkt 5 ) – do 15 grudnia 2017r.

V. Płatność

Etap I – 30%

Etap II – 70%

VI.  Załączniki:

- kopia wniosków WZION-II.6820.1.2017MPG z dnia 21.04.2017r.

- Kopia mapy z zakresem prac.