Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.121.2016.JK

I. Zlecam:

1.  Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących budynków położonych na działce nr 7/2 w obrębie ewidencyjnym nr 1047 (Śródmieście 47), przy ul. Potulickiej  54d, 54e, będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych.

2.   Aktualizację mapy zasadniczej w ww. zakresie.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  tutejszego Urzędu (pisma znak: WZiON-II.6825.10.2016.MM z dnia 9 i 21.09.2016r.).

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne w celu aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących budynków na działce. Aktualizacja mapy zasadniczej dotyczy ww. zakresu.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, zaktualizować mapę zasadniczą. W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownik BGM wskazany
w umowie) :

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących  budynków.

- Przekazać inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany w umowie):

- kopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz z zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:  45 dni od dnia podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

1. kopia wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

znak: WZiON-II.6825.10.2016.MM  z dnia  9 i 21.09.2016r.

2. wydruk mapy poglądowej